## Slide 1
硬件综合设计讲解（3）
17计科袁福焱
2021/1/4
yuanfuya@qq.com

## Slide 2
参考资料
1. 超标量处理器设计, 姚永斌, 清华大学出版社, 2014
2. See MIPS Run Linux Second Edition, Dominic Sweetman
3. 计算机体系结构基础第二版, 胡伟武, 机械工业出版社, 2018
4. MIPS® Architecture For Programmers Volume I-A, II-A, III

## Slide 3
虚拟地址转换
MIPS对虚拟存储器的支持
实现
加入cache和TLB
TLB

## Slide 4
在进行虚实地址映射时，不同段的虚地址以线性方式固定地映射到一段连续的物理地址上
固定地址映射(FMT)
MIPS规定kseg1段固定是unmapped(不经过TLB页映射), uncached。kseg0段是unmapped。
kseg0和kseg1映射的物理地址是相同的，CPU在进行了初始化后会通过一个长跳转，跳转到kseg0段，以便使用cache进行加速。这个在功能测试和性能测试代码里都能看到。
注：固定地址映射，同时也显示了MIPS的虚拟地址空间分配
MIPS CPU复位地址0xbfc0_0000位于kseg1，在TLB和cache未进行初始化前，CPU从该处取指。

## Slide 5
基于页表
VPN：虚拟页号
PFN：物理帧(页)号

## Slide 6
No page fault
Pagefault

## Slide 7
Page fault

## Slide 8
多级页表
单级页表每个进程的页表需要占用4MB存储空间，暂用过多空间。使用多级页表可以解决这个问题。
缺点：从虚拟地址到物理地址，需要两次内存访问。（二级页表）

## Slide 9
加入TLB
使用二级页表时，为了进行虚拟地址转换需要额外读取2次存储器。
由于历史的原因，缓存 PTE 的部件一般不称为 Cache，而是称之为 TLB(Translation Lookaside Buffer)
使用cache的思想，将页表中常用的PTE缓存下来。
说明：如果TLB命中，则不用访问物理内存即可获得物理地址。否则，产生TLB refill异常，操作系统异常处理程序控制从内存读取PTE并写入TLB中。

## Slide 10
TLB的结构
类似于cache有三种结构可选——直接映射、组相联、全相联
TLB一般使用全相联
注：这里是一般意义上的TLB的内容，在MIPS里会增减一些内容
TLB内容主要包含VPN、PFN。还包含Valid位标识该TLB项是否有效。至于dirty、use位，可以暂时不用了解。

## Slide 11
TLB的缺失
解决 TLB 缺失的本质就是要从页表中找到对应的映射关系，并将其写回到 TLB 内，这个过程称为 Page Table Walk。
可以使用硬件的状态机来完成这个事情，也可以使用软件来做这个事情。
x86、ARM、PowerPC使用硬件完成
MIPS使用软件完成（TLB Refill异常）

## Slide 12
虚拟地址转换
MIPS对虚拟存储器的支持
实现
加入cache和TLB
TLB
Notes: 前面都是比较通用的页表、TLB知识。接下来会介绍MIPS里的情况

## Slide 13
PageMask
为了解决这种矛盾，在现代的处理器中都支持大小可变的页，由操作系统进行管理，根据不同应用的特点选用不同的大小的页，这样可以最大限度地利用 TLB 中有限的空间，同时又不至于在页内产生过多的碎片。
对于一个有着 128 个表项 (entry) 的 I-TLB 来说，4KB 大小的页只能映射到512KB 大小的程序
4MB等更大的页则会造成一个页内的很多空间被浪费，称为页内碎片 (Page Fragment)

## Slide 14
TLB 硬件资源是所有进程共用的，因此不同进程间的 TLB 表项就会相互干扰
ASID
给每个进程分配一个数，称为地址空间 ID 或 ASID(Address Space Identifiers)。TLB 表项中也存储一个该页对应的 ASID。查找 TLB 时则需要当前进程的 ASID 和 TLB 表项中的 ASID 匹配才算命中。
注：图片来自《See mip run》

## Slide 15
MIPS TLB组织
你可能注意到图8.11中，包含两份 PFN。这是因为 MIPS 以及当代大多数架构都会一次映射两个连续的 VPN 到两个相互独立的物理地址。这样使得只需要增加少量存储，便可以使得 TLB 可以映射的存储空间加倍。

## Slide 17
MIPS TLB管理
当一个进程结束时，需要释放内存空间。如果没使用ASID，需要将 I-TLB 和 D-TLB 中的全部内容都置为无效。如果实现了ASID，需要将这个进程对应的内容在 TLB中置为无效
当一个进程占用的物理内存过大时，操作系统可能会将这个进程中一部分不经常使用的页写回到硬盘中
为访问TLB提供软件接口

## Slide 18
TLB有关的CP0寄存器
Pagemask、EntryHi、EntryLo 的内容与 TLB 的内容几乎完全一致（除了 G 位），主要用于读写 TLB 表项。写 TLB 时把上述寄存器写到TLB 某一表项，读 TLB 时将 TLB 表项读到上述寄存器中。
注：Random, Wired是可选的

## Slide 19
TLB指令
注：TLBWR需要实现Random

## Slide 20
MTC0 EntryHi #EntryHi中写入需要查找的VPN
MTC0 EntryLo0/1 #在EntryLo中(0或1由VPN的奇偶确定)，将valid置为无效
TLBP #查找TLB表项索引到index
TLBWI #写入TLB，TLB表项置为无效
实现将某VPN的TLB表项置为无效(伪代码):

## Slide 21
TLB异常
TLB 异常有三种类型：
TLB 重填 (refill) 异常指的是 TLB 缺失。
TLB 无效 (invalid) 异常指的是相应的物理页不在内存中。
TLB 修改 (modified) 异常指的是试图写只读页。
其中 TLB 重填有专门的入口地址 (0xbfc00200)，而其他两种异常使用通用异常入口地址 (0xbfc00380)。重填异常有专门入口地址的原因是它发生得最为频繁，专门的入口地址可以避免异常类型的判断。
对应pagefault
Notes: 除了CP0、TLB指令，还需要处理TLB异常

## Slide 22
注： 截自MIPS® Architecture For Programmers Volume III

## Slide 23
TLB异常处理代码
注：MIPS R4000 处理器对应的 TLB 重填异常处理程序（一级页表）

## Slide 24
虚拟地址转换
MIPS对虚拟存储器的支持
实现
加入cache和TLB
TLB

## Slide 25
加入cache和TLB
关于物理cache和虚拟cache的各种优缺点参考《超标量》

## Slide 26
Physical-indexed, Physical-tagged
Virtual-indexed, Physical-tagged
利用虚拟地址和物理地址offset相同。可以在访问cache line的时候，并行地进行TLB地址转换
先生成物理地址，再根据地址访问cache。

## Slide 27
虚拟地址转换
MIPS对虚拟存储器的支持
实现
加入cache和TLB
TLB

## Slide 28
示例实现
指令和数据地址翻译
TLB指令
产生TLB异常信号
TLB模块
CPU部分
TLB指令：TLBP, TLBR, TLBWI
TLB CP0
TLB异常
VIPT(virtual-indexed, physical-tagged)方案需要改动cache
指令和数据共用TLB表项
查找是组合逻辑

## Slide 29
输入输出接口

## Slide 30
TLB查找过程

## Slide 31
TLB宏定义
TLB表项定义

## Slide 32
查找的逻辑

## Slide 33
写入TLB

## Slide 34
输出

## Slide 35
TLB测试环境
国科大提供的一个测试环境，有10个测试点，测试6之后readme有说明。

## Slide 36
Thanks