## Slide 1: 硬件综合设计讲解 第一课 Overview
2018计卓 陈泱宇
2021/12/31

## Slide 2: 硬综资料的获取
唯一文档网站：https://colabdocs.cqu.ai/

## Slide 3: 硬综流程
扩展52条指令
  ALU指令只需要考虑乘除法多周期暂停和HILO寄存器即可
  跳转指令（如JAL）需要考虑寄存器写入的情况和可能存在的冒险
扩展57条指令
  增加CP0模块，是一组特权寄存器，并提供了异常处理的功能
  增加5条指令，分别用于读写CP0、实现断点、系统调用、例外返回。
  增加需要的异常处理逻辑
实现AXI接口和Cache
  在AXI接口上，指令和数据不再单周期返回，不再需要对存储器时钟取反
  简单做法：转接桥（需握手）+大家系统结构课做的Cache
进阶：优化性能、做MMU扩展指令跑OS、推翻五级流水。

## Slide 4: 哈弗架构 or 冯诺依曼架构？
哈弗架构：指令存储器和数据存储器地址空间分离。
冯诺依曼架构：指令存储器和数据存储器一体。
LAB4以及SRAM接口：哈弗架构
AXI接口：冯诺伊曼架构
思考：存储器统一了，但如果存在Writeback Cache，应用写入指令后在D-Cache中，没有进入Memory也没有进入I-Cache怎么办？
Notes: 思考题可通过Cache指令实现，我们不做要求

## Slide 5: 我们的CPU从哪开始运行？
我们已经放置Block Memory来存储要指令的程序。
复位PC：0xbfc00000 （注：Block Memory中超过长度的部分高位会抹除）

## Slide 6: SoC是什么？
SoC：System on Chip，在一个芯片上集成了完整计算机系统，包含CPU运行所需要的外部各种IO。
Confreg：功能测试和性能测试中led、switch的控制器

## Slide 7: MMIO和DMA
MMIO：设备直接挂在（内存）总线上，访问一段内存地址来与设备交互。
DMA：外设通过总线直接读写内存，通常通过中断让CPU接收数据。
思考：Cache的存在会导致什么问题？如何解决？
Notes: 对于通过Cache可能导致MMIO（直接用内存读写指令访问的外设）和DMA（外设直接把数据写进内存）的数据访问要等待Cache写回或是被替换后才会发生，出现非预期行为，此外还有一些写入指令后执行的操作可能残留在D-Cache中，没有刷回内存，导致I-Cache得不到新数据。

## Slide 8: 虚拟地址空间
搭建SOC后需考虑地址空间问题
不做TLB只涉及到MIPS的kseg0和kseg1。
  kseg0:[0x80000000-0x9fffffff] 抹除高3位，Cached
  Kseg1:[0xa0000000-0xbfffffff] 抹除高3位，不通过Cache
意味着你看到的0x9fc00000和0xbfc00000其实是同一个地址，只不过他们的Cache属性不同。
物理地址-虚拟地址转换：直接抹除二进制[31:29]为0。
  虚拟地址0xbfc00000
  因为b(16)=1011(2)，抹除高3位变为1(16)=0001)2)
  物理地址0x1fc00000
  进制转换可以善用Python命令行

## Slide 9: SoC的物理地址空间
Confreg[0x1faf0000-1fafffff]
Memory[0x00000000-取决于你的Block Memory设置]
注意：高三位若没有抹除，Block Memory会自动抹除超出定义depth的高位部分，但是Confreg会出错。

## Slide 10: 52条指令需要实现哪些内容？
8 条逻辑运算指令
6 条移位指令
4 条数据移动指令
14 条算术运算指令
12条分支跳转指令
8 条访存指令
按照功能划分(52条）
and, or
add, sub, slt, addi
beq, j
lw, sw
已经实现
（10条）
注意点
可进一步按照指令格式分为R-type和I-type。同一格式的指令数据通路基本可以复用
需要读写HILO: div(u), mult(u), mfhi(lo), mthi(lo)
jr指令增加新的pc来源，al结尾的指令增加写rf数据来源
需要对读取内存结果进行处理
需生成写内存的字节使能wen[3:0]
运算指令

## Slide 11: 52条指令中可能出现的冒险
产生原因：指令间的相关性
数据冒险
先写后读RAW(read after write)
add t0, s0, s1
or t0, t0, s1
lw t0, offset(sp)
add t1, t0, s0
控制冒险
beq t0, t1, label
nop
addi t0, t0, 1
beq t0, t1, label
nop
lw无法在M阶段将数据前推给E阶段，需要暂停
addi的值没有从E阶段前推到D阶段，需要暂停
通过延迟槽，解决了分支跳转指令要在D阶段才能确定pc的问题

## Slide 12: HILO寄存器
两个32位数相乘结果为64位；两个32位数相除可能有32位余数；
HI寄存器
  保存乘法超过32位的部分
  保存除法的余数
LO寄存器
  保存乘法低32位和除法整除结果。
不属于32个通用寄存器，不放入regfile。
常常乘除法指令后马上移动到通用寄存器，因此不建议在WB阶段写。

## Slide 13: 乘除法的实现
乘法
  不追求特高频建议直接用Verilog的*
除法
  IP核
  试商法
  参考其它优秀设计
需考虑的问题：EX阶段可能因此stall，注意hazard逻辑。

## Slide 14: 乘除法暂停的流水线处理
方式一：
暂停F, D, E
方式二：
暂停F, D, E, M, W
Tips：
li t0, 16
li t1, 2
div t0, t1
t0的数据来自第一条li指令W阶段的数据前推。t1的数据来自第二条li指令M阶段的前推。
只暂停F, D, E时，当M、W的指令流动到下一个阶段时，前推数据发生改变
二种方式流水线吞吐量基本一致

## Slide 15: 添加指令时可能出现的新冒险
div t0, t1
mflo t2
mtlo t0
mflo t2
HILO相关
CP0相关
mtc0 t0, s0
mfc0 t1, s0
Tips: Hilo在M阶段上升沿写，在E阶段读取，可以不用处理冒险。

## Slide 16: 一些建议
思考：数据前推越多越好吗？
  不一定！
  数据前推有助于提高处理器的IPC（我们熟悉的CPI的倒数）
  但由于路径过长可能导致成为关键路径，在电路实现时制约CPU的频率。
  跳转指令推荐：放到Memory阶段，如果不跳再Flush，或分支预测。
  涉及Cache的数据前推请务必慎重，往往成为频率的制约。

## Slide 17: 分支/跳转指令
实验四可直接增加的指令：BNE、BGEZ、BGTZ、BLEZ、BLTZ。
RA寄存器：RegFile中的31号，用于记录返回地址，方便一条指令完成C语言的return。
存在跳转时读ra寄存器的指令：
  JR
存在跳转时（读）写ra寄存器的指令：
  JAL、JALR、BLTZAL、BGEZAL
  WB逻辑如何解决：跳转移到Memory解君愁。

## Slide 18: 之后需要做什么？
例外（异常）处理，需实现精确异常。
接AXI需考虑IF和MEM访问可能会stall，确保流水线能应对。
  接Cache需要AXI
  即使用转接桥出来的类SRAM也和之前SRAM不同，带数据握手。
  AXI Burst可以一下子取多个数据，减少请求延迟，大幅提升IPC。
跑操作系统需至少实现TLB来实现虚拟内存管理，并可能需要一些软硬件协同设计。

## Slide 19
调试
熟悉vivado的仿真窗口的一些操作
选择Scope，在Objects中右键添加变量到波形图
按住ctrl+鼠标左键，可以依次选择多个变量
鼠标左键+按住shift+鼠标左键，一次选择一列变量
跳转到变量的上(下)一次变化位置
搜索变量值
设置一个Marker，并在标记间跳转
改变变量的颜色、进制。
对波形图的变量进行整理，对变量进行分组！
要调哪个模块就拉取哪个模块的变量。比如要调寄存器堆，那么就把寄存器堆的时钟、写使能、写数据全部都放在一个分组里。
配置好的仿真文件可以保存成wfcg文件，下次再次使用！
养成从错误倒推的思维方式。
先找直接错误，再根据代码找导致这个错误的原因，拉取相关变量。
优化调试环境 = 提升调试效率！！！

## Slide 20
Trace调试
参考A11_Trace比对机制使用说明_v1.00.pdf
介绍了trace比对原理，testbench代码说明，功能测试soft运行说明
mycpu_top需要输出debug信号
debug_wb_pc: CPU写回级(wb)的PC
debug_wb_rf_wen: wb级的写寄存器堆(rf)使能
debug_wb_rf_wnum: wb级写寄存器堆(rf)目的寄存器号
debug_wb_rf_wdata: wb级的写回的目的操作数
打算做多发射的同学需要自己修改trace，使得一个周期能够处理多条提交。

## Slide 21
ref信号为X
testbench路径问题，改为绝对路径
Tcl控制台输出
检查下面的表达式是否为真
Testbench读取trace文件到ref信号中

## Slide 22
trace共有三处对比：pc、num、data
PC不对应
  在反汇编文件(test.s)中搜索pc地址
  找到第一条引起分叉的指令
num不对
  数据通路不对；后面基本不会遇到这个错误
data不对
  普通指令，看ALU和前推
  访存指令，lw不对，找同一个address的最后一个sw指令
看《 A09_CPU仿真调试说明》
有Z，一定没连线 （变量未赋值、赋值时信号宽度不一致等等）
有X，要么没初始化；要么多驱动
不管有没有错。Z、X都不该有；如果有错，先看Z、X，大概率是错误原因。
调试技巧
Tips: 如果9fc搜索不到就搜索bfc，反之亦然（原理和MIPS地址空间映射有关）

## Slide 23
常见错误
这是一条lw指令，读取到的数据错误，正确值为0x0000_aaaa，读取值为0x0000_0000。
错误原因：
lw读取的地址是0xbfaf_f02c，该地址对应着SoC中拨码开关的值。但我们CPU目前发出的地址是虚拟地址，而1x2bridge是根据物理地址进行路由转发的。因此我们需要实现规定的固定地址映射方案（见A03_“系统能力培养大赛”MIPS指令系统规范_v1.01）

## Slide 24
ref_code里提供的mmu模块

## Slide 25: 从实验4修改建议
不必在模块中区分datapath和controller，这会导致大量不必要的跨模块IO，加指令时多一个信号要跨越几个模块。建议CPU只保留一个datapath即可。
可以考虑先实现静态分支预测，然后把分支指令移到Mem阶段。

## Slide 26: 组队分工建议
推荐工具：git（希望无基础同学不要吝啬花一晚上时间入门，后续协作真的很方便）
52条指令期间：
  各自加不同类型的指令：
    一位同学处理ALU有关指令（尽管指令多，但不难）。
    另一位同学处理分支跳转指令。
57条指令期间：
  建议一位同学完成，另一位此时去接AXI。
  注意：异常处理的跳转导致的Flush可能会导致Cache状态机出问题。
AXI和Cache期间：
  一起调参，优化性能，寻求频率和Cache大小的权衡以达到最佳性能。

## Slide 27: 仿真能过上不了板的原因
多数情况下时因为写了不可综合内容，曾经发现过以下几点：
  在Verilog代码里自己造了个clock发生器，这种写法不可综合。
  使用#来延迟仿真的赋值，上板时全部忽略。
  逻辑出现死循环或X或Z（应该能看到Critical Warning）
  关键路径太长，很低的频率也出现了Timing问题
解决办法：
  避免以上情况，看Vivado的Critical Warning。

## Slide 28: 一周时间，做得出来吗？
去年18级也是这么做的，除了个别同学外基本没问题。
不需要畏难，今年相比去年每个班多了一位18级同学当助教，同时还完善了性能测试的Trace调试，希望更多的资源能帮助同学们更快更高效地完成任务。