## Slide 1
硬件综合设计讲解(2)
17计科袁福焱
2020/12/27
yuanfuya@qq.com

## Slide 2
cache
axi接口支持
sram接口回顾
类sram接口说明
axi接口说明
基本要求
Cache扩展
Nexys4DDR上板

## Slide 3
名称 | 宽度 | 方向 | 描述
clk | 1 | input | 时钟
en | 1 | master->slave | 使能信号，片选作用
addr | [31:0] | master->slave | 地址，读写均使用同一地址线
wen | [3:0] | master->slave | 字节写使能，指示写字节的位置
wdata | [31:0] | master->slave | 写数据
rdata | [31:0] | slave->master | 读数据
SRAM接口
sh指令
wen = 4‘b1100
wdata = 0x1234_5678
Memory -> 0x12xx_xxxx
(x表示保持不变）

## Slide 4
注：block memory generator的Navie接口中的addra信号为字寻址，而不是字节寻址。

## Slide 5
sram读指令波形图
Tips:
由于有一个时钟延迟，为了在F阶段取出pcF对应的指令。因此对inst_ram的时钟进行了取反。

## Slide 6
sram写/读数据波形图

## Slide 7
无握手信号
读写有一个时钟延迟(latency)
读写共用地址通道，因此无法同时读写
sram接口特点总结

## Slide 8
CPU实现axi接口的方式
2. 使用龙芯提供的类sram-axi转接桥
图: 龙芯杯SoC_axi_lite结构（用于功能测试和性能测试）
1. 将CPU封装成类sram接口
方式一：
方式二：
1. 取指、访存直接使用axi信号（如cache的输出）
2. 将取指和访存的两个axi接口合并成一个axi接口（可使用ip）

## Slide 9
方式三：
吕学长提供
参考：
硬件综合设计讲解2.pptx
提供的代码：axi_interface_lv.zip

## Slide 10
名称 | 宽度 | 方向 | 描述
clk | 1 | input | 时钟
req | 1 | master->slave | 请求信号（读和写）
wr | 1 | master->slave | 该次请求是写
size | [1:0] | master->slave | 该次请求传输的字节数， 0: 1B, 1: 2B, 2: 4B
addr | [31:0] | master->slave | 地址
wdata | [31:0] | master->slave | 写数据
addr_ok | 1 | slave->master | 该次请求地址传输ok
data_ok | 1 | slave->master | 该次请求数据传输ok
rdata | [31:0] | slave->master | 读数据
类sram接口
增加握手信号addr_ok, data_ok
新增传输字节数信号——size
注：原本sram信号每次只能读取一个字。
当我们需要读取一个字节时，我们通过一个模块选出需要的字节，而丢弃其它字节。这对于读取内存是没问题的，但当读取串口等外设是是错误的。

## Slide 11
size信号说明
注：类 sram 接口只支持读写 1,2,4 个字节，且要求地址对齐。如读写 2 字节时地址需要两字节对齐，即地址低两位只能为 2’b00 和 2’b10，读写 4 字节时则要求地址字对齐，地址低两位为 2’b00。

## Slide 14
读指令波形图

## Slide 15
地址为双向握手：req & addr_ok时握手成功
数据为单向握手：data_ok
无法同时读写
类sram接口特点总结
注：addr_ok固定为1时，变为单向。表示slave随时都可以接收地址。

## Slide 16
axi接口
具体参考：AMBA总线协议/AMBAaxi.pdf
AXI(Advanced eXtensible Interface) 总线协议是 AMBA3.0 规范中引入的一个新的高性能协议，目标是满足超高性能和复杂的片上系统的设计需求。
AXI 总线的核心特点有：
地址/控制和数据总线分离
支持非对齐数据传输
突发传输中只需要发送首地址
独立的读写通道
读写事务乱序完成
容易添加流水线寄存器来优化时序

## Slide 20
龙芯的转接桥说明
仲裁逻辑：当同时访问指令和数据时，优先处理数据访问。
类sram接口无法连续发送请求
（必须等到一次请求data_ok时，addr_ok才会变为1，接收下一次请求）
不支持burst（arlen固定为1）

## Slide 21
将CPU封装成类sram接口
实现要点
取指和访存都需要添加暂停信号
不要重复发送请求（流水线暂停期间，en一直为1，可能一次请求刚结束时，CPU由于乘除法等其他原因仍处于暂停，因此重复发送请求）

## Slide 22
取指和访存时暂停哪些阶段？
取指：暂停F, D阶段
访存：暂停全部阶段（F, D, E, M, W）
取指和访存都暂停所有阶段
方式一：
方式二：
方式一和方式二效率基本一致：暂停F, D或者暂停所有阶段，都没有新的指令进入流水线，吞吐量一致。
方式一会面临需要取消已经产生的访存请求的情况，处理比较复杂
（如异常时需要处理已经产生的取指请求；如果实现了分支预测，也会遇到类似的情况）

## Slide 23
d_stall信号：由于sram接口并不包含握手信号，因此需要引入暂停信号，让cpu等待数据返回。
longest_stall信号：
由于有多种原因导致cpu暂停（取指，访存，乘除法）。如果在除法暂停期间，访存已经完成，但cpu还在暂停。此时由于data_sram_en仍为1，因此就可能导致重复第二次访存。因此我们还需要一个信号，能够表示cpu流水线暂停的整个时期。根据该信号，我们能够保证一次流水线暂停只取一次指令，只进行一次内存访问。
示例实现

## Slide 24
输入输出波形图

## Slide 26
cache
axi接口支持
sram接口回顾
类sram接口说明
axi接口说明
基本要求
cache扩展
Nexys4DDR上板

## Slide 27
硬综基本要求
体系结构cache实验
对于选了体系结构的同学：

## Slide 28
对于没选体系结构的同学：
参考体系结构实验指导书（硬综设计资料_full/doc/其它/Cache实验指导书.pdf）
内包含示例cache的完整实现过程。

## Slide 29
体系结构实验为了让Cache和CPU核解耦合，因此输入为类sram接口。
导致：即使cache命中，CPU核也需要两个周期才能获得数据。性能分很低

## Slide 30
改动：cache输入改为sram接口。
Cache同时起到了sram到类sram转换桥的作用

## Slide 31
Cache扩展
写回：大大减少写内存次数
组相联：降低cache冲突缺失率
块多字：利用访存的空间局部性。尤其是取指（类似一次取指，8次命中的体验）。
需要实现axi burst传输

## Slide 32
cache块多字
Cache需实现为axi接口输出，利用axi的burst传输（一次传输多个数据）
需要实现一个axi 2x1模块

## Slide 33
cache
axi接口支持
sram接口回顾
类sram接口说明
axi接口说明
基本要求
Cache扩展
Nexys4DDR上板

## Slide 34
硬件综合设计资料获取
下载硬综设计资料_full_v*.zip
#克隆
git clone https://gitee.com/yuanfuyan/CO-lab-material-CQU
#拉取最新版本
git pull

## Slide 35
注：
1. 由于功能测试代码过长，对soft进行了修改，因此不要和原本的混用。
2. 功能测试只移植了sram接口的soc，axi接口soc没有移植（bram资源不足），因此目前调试axi接口时还是使用原本的func_test_v0.03\soc_axi_func
移植日志可见对应目录下的log.txt
关于移植
原本的测试环境，只用于仿真
n4ddr目录下的测试环境，既可以仿真也可以上板（以后会取代原本的测试环境）

## Slide 36
功能测试上板
具体说明见：test/func_test_v0.03/功能测试说明_v0.01.pdf
成功
数码管显示两个59(0x59=89)
双色(3色)LED为绿色
失败
数码管卡在错误的测试点
swtich[7:0]用于调节数码管数目增加快慢。默认全0，功能测试会立刻运行完。
（soc_sram中会调节两个测试点间wait_1s的时间，soc_axi中还会调节axi_ram的随机延迟）

## Slide 37
性能测试上板
switch[3:0]控制运行哪个测试程序（一共10个）
switch[7]控制显示两种时钟计数：
7段数码管显示计数数值，双色(3色)LED灯为绿
失败则
数码管显示全0（有时候是运行时间需要几秒）
如果测试点通过
拨上：显示soc中100MHz的计数器的计数
拨下：显示CP0中cp0_count寄存器的计数
具体描述见：test/perf_test_v0.01/性能测试说明_v0.01.pdf

## Slide 38
调节CPU时钟频率
修改pll中cpu_clk，默认50MHz

## Slide 39
生成bit流（或者run implementation），WNS为正。否则回到上一步降低CPU频率

## Slide 40
性能测试得分
填写score.xls
switch[7]拨上

## Slide 41
Chart: score
| axi | 指令cache | 写透d cache | 写回d cache | 块8字 | 4路 | 70M | 100M
系列 1 | 1 | 5 | 10 | 21.978 | 26.268 | 29.496 | 40.707 | 56.036

## Slide 42
Q & A